## Slide 1: OZON
Tamara Vukadinović
21/09

## Slide 2: SADRŽAJ
Šta je ozon?
Ozon kao dezinfekciono sredstvo
Ozonizacija
Prednosti i mane ozona

## Slide 3: ŠTA JE OZON ?
Alotropska modifikacija kiseonika
Bledoplav gas, neprijatnog mirisa
Otrovan u većim količinama

## Slide 4: OZON KAO DEZINFEKCIONO SREDSTVO
O3 →O+O2
Nepovoljno deluje na mikroorganizme
Uklanja obojenost, ukus i miris vodi

## Slide 6: OZONIZACIJA
Reakcija ozonizacije:
O3 + 2H + 2e → O2 +H2O
Potpuno steriliše vodu u roku od 5-6 min.
Optimalna dezinfekcija pri
koncentraciji ozona od 0,4 mg/L.
Optimalna vrednost pH: neutralni ili blago
kisele vode

## Slide 7: POSTROJENJA ZA OZONIZACIJU
Ozonizacioni sistem ima 4 glavne komponente:
Priprema gasa za dobijanje
suvog napojnog gasa za generisanje ozona
Generator ozona
Konektori za rastvaranje ozona u vodi
Sistem za destrukciju ozona u izlaznom gasu

## Slide 9: Ozon se u vodu najčešće ubacuje različitim difuzorima, turbinskim mešačima, injektorima.

## Slide 10: In-line ubacivanje ozona

## Slide 11: Side-stream ubacivanje ozona

## Slide 12: Dizajn postrojenja za prečišćavanje vode

## Slide 13: Prednosti
Utiče na kvalitet vode
Vezuje gvožđe, magan i sulfide
Brzo deluje
Jedno od najefikasnijih dezinfekcionih sredstava
Kao ostatak se javlja kiseonik

## Slide 14: Mane
Formiraju se jedinjenja broma
Visoki početni troškovi
Veoma je korozivan
Visoka toksičnost
Zahteva mnogo energije
Nedovoljan je za kompletnu dezinfekciju

## Slide 15: Ozon je, iako nedovoljno ispitan, veoma dobro dezinfekciono sredstvo, koje je u sve većoj primeni.

## Slide 16: HVALA NA PAŽNjI