## Slide 1
Универзитет у Београду – Грађевински факултет www.grf.bg.ac.rs
Студијски програм: Грађевинарство Академске студије
Moдул: ХВЕ
Година/Семестар: I година / I семестар
Назив предмета (шифра): Хидротехничке грађевине 2
Наставник : Љубодраг Савић
Наслов предавања: Затварачи 1
Датум : 8.12.2021
Београд, 2021.
Сва ауторска права аутора презентације и/или видео снимака су заштићена. Снимак или презентација се могу користити само за наставу на даљину студента Грађевинског факултета Универзитета у Београду у школској 2021/2022 и не могу се користити за друге сврхе без писмене сагласности аутора материјала.

## Slide 2: ЗАТВАРАЧИ

## Slide 3: Улога затварача
Успоставља протицај
Зауставља протицај
Регулише протицај
Одржава – регулише ниво воде

## Slide 4: Основни делови затварача
Тело затварача
Покретачки механизам
Преносни механизам
Кућиште

## Slide 5: Поделе затварача
а) Према положају у односу на ниво воде
Површински  секу слободну површину воде.
Дубински  користе се код довода под притиском.
b) Према режиму рада:
Регулациони  регулишу протицај или ниво променом отвора.
Нерегулациони  имају само два положаја, отворен или затворен.
c) Према функцији:
Основни (сервисни) – користе се стално, јер регулишу доток иили ниво.
Ремонтни –да зауставе протицај при ремонту затварача или објекта.
Хаваријски – да брзо прекину протицај при хаварији.
За потребе грађења – прекидају протицај у току грађења.

## Slide 6: Поделе затварача
d) Према начину преношења оптерећења
На ослонце у боковима (стубовима или зидовима).
Праг.
Конструкцију, преко свог кућишта (само дубински).
e) Према начину кретања
Транслаторни.
Ротирајући.
Котрљајући.

## Slide 7: Услови које затварач треба да испуни
Висока поузданост.
Прописана вододрживост.
Опструјавање без поремећаја, вибрација, кавитације, и висок коефицијент протицаја, при предвиђеним отворима.
Висока сигурност против блокирања наносом и пливајућим предметима.
Способност да се маневар обави у предвиђено време.
Минимална снага погонских уређаја.
Једноставан приступ, монтажа и одржавање.

## Slide 8: ПОВРШИНСКИ ЗАТВАРАЧИ

## Slide 9: Најзаступљенији типови површинских затварача

## Slide 10: Пропуштање воде код површинских устава

## Slide 11: Могући узроци пулзације млаза и вибрација – Померање млаза дуж ивице затварача

## Slide 12: Могући узроци пулзације млаза и вибрација – Преливање преко уставе без оваздушења млаза

## Slide 13: Могући узроци пулзације млаза и вибрација – Пулзације услед померања вртложног ваљка иза уставе

## Slide 14: Избор броја и димензија површинских затварача

## Slide 15: Табласти затварачи

## Slide 16: Табласти затварачи за мале објекте

## Slide 17: Табласти затварачи за мале објекте

## Slide 18: Табласти затварач брана Фала

## Slide 19: Преношење оптрећења код табластих затварача
за
за
Тежина табластих затварача

## Slide 20: Укрућења табластих затварача

## Slide 21: Заптивање табластих затварача

## Slide 22: Обликовање доње ивице табластих затварача

## Slide 23: Предности и мане табластих затварача
Једноставна и јефтина конструкција самог затварача.
Мала дужина стубова.
Лако се одржавају (ако су приступачни).
Лако се изводе као дводелни, што омогућава проношење леда,
пливајућих предмета, и наноса.
Предности:
Велика сила подизања.
Велика висина да се смести подигнута устава и уређај за подизање.
Заптивање је осетљиво.
Подложни вибрацијама при малим отворима.
Нише стварају хидрауличке губитке, а могу да буду затрпане наносом и пливајућим предметима.
Мане:

## Slide 24: Дводелни - двоструки табласти затварач

## Slide 25: Дводелни табласти затварач на брани Ђердап I

## Slide 26: Гредни затварач (dam balken, stop log)

## Slide 27: Гредни затварач – који (ни)је греда

## Slide 28: Сегментни (радијални) затварачи

## Slide 29: Делови сегментног затварача

## Slide 30: Сегментни – Радијални затварач

## Slide 31: Сегментни – Радијални затварач бране Бајина Башта

## Slide 32: Сегментни – Радијални затварач бране Ђердап II

## Slide 33: Ниски праг са сегментном уставом и клапном (Понте Фелиће)

## Slide 34: Констуркција сегментног затварача

## Slide 35: Положај хидростатичке силе у односу на ослонац

## Slide 36: Положај механизма за подизање уставе

## Slide 37: Ослонац сегментног затварача бране Ђердап II

## Slide 38: Заптивање сегментних затварача

## Slide 39: Предности и мане сегментних затварача
Велика крутост, па се тешко витопери, мање је подложан вибрацијама, и захтева мање материјала од табластог.
Нема ниша, што побољшава струјну слику и онемогућава затрпавање наносом или пловећим објектима.
Тело представља повољнију контуру од доње ивице табластог затварача, па је истицање при мањим отворима стабилније.
За подизање потребне релативно мале силе.
Није потребна висока конструкција (или кран) за подизање.
Предности:
Мане:
Велика концентрација напона у околини ослонца обично захтева преднапрезање, и сложену и скупу конструкцију стубова.
Сложена конструкција самог затварача и лежишта.
Краци – руке захтевају знатно дуже стубове него табласти затварачи.

## Slide 40: Дводелни сегментни затварач

## Slide 41: Клапне (запорнице)

## Slide 42: Покретање клапне

## Slide 43: Клапна – брана Валићи

## Slide 44: Клапна уз сегменту уставу – брана Ђердап II

## Slide 45: Преливање преко клапне

## Slide 46: Предности и мане клапне
Велика брзина маневра.
Тачно регулисање протицаја и нивоа.
Нема потребе за стубовима.
Добро пропуштање леда и пливајућих предмета.
Осетљивост на вибрације.
Потребна је одговарајућа висина (“дубина”) прага, или конструкција за уграђивање серво уређаја.
Због наноса и пливајућих предмета потребно је често чишћење нише.
Предности:
Мане:

## Slide 47: Секторски затварачи

## Slide 48: Покретање секторских затварача

## Slide 49: Секторски затварач – брана Зворник

## Slide 50: Силе и моменти при покретању секторских затварача

## Slide 51: Предности и мане секторских затварача
Тачна регулација (протицаја и нивоа).
Велика брзина маневра.
Велика крутост.
Нема потребе за високим стубовима и смештањем уређаја за подизање.
Добри услови за проношење леда и пливајућих предмета.
Тешко одржавање због наноса – стално чистити нишу и канале коморе.
Зими је неопходно загревање.
Тешки услови ремонта.
Захтевају довољно висок праг да би могла да се смести комора.
Предности:
Мане:

## Slide 52: Ваљкасти затварач

## Slide 53: Остали типови површинских затварача

## Slide 54: Врећаста брана – устава

## Slide 55: Преливање преко врећасте брана на Тимоку